## Slide 1: Aprendizado de Máquina para Engenharia de Sistemas de Processos: Pré-processamento de Dados

## Slide 2: Introdução ao Pré-processamento de Dados
Etapa essencial no aprendizado de máquina para engenharia de sistemas de processos
Aborda questões como ruído de medição, características irrelevantes, outliers e dados ausentes
Melhora a precisão e confiabilidade do modelo
Fluxo de trabalho típico: remoção de ruído, seleção de variáveis, remoção de outliers

## Slide 3: Remoção de Ruído do Sinal
Medições de processos frequentemente contaminadas com ruído de alta frequência
O ruído pode levar a erros na estimação de parâmetros do modelo
Pode causar características desfavoráveis em variáveis previstas
Métodos comuns de remoção de ruído: médias móveis e filtragem de Savitzky-Golay (SG)

## Slide 4: Remoção de Ruído do Sinal

## Slide 5: Filtro de Média Móvel
Suaviza o valor de uma variável pela combinação ponderada de medições anteriores
Média Móvel Simples (SMA): variante mais comum
Fórmula:
W é o tamanho da janela
W maior alcança mais suavização

## Slide 6: Filtro de Média Móvel
# read noisy flow data
Import numpy as np noisy_signal = np.loadtxt('noisy_flow_signal.csv', delimiter=',')
# denoise using SMA filter
import pandas as pd
windowSize = 15
smoothed_signal_MA = pd.DataFrame(noisy_signal).rolling(windowSize).mean().values
# taking mean on a rolling window and converting back to numpy array

## Slide 7: Filtro Savitzky-Golay (SG)
Aproxima valores em uma janela com um polinômio de tempo
Fórmula:
são coeficientes polinomiais estimados
Preserva características importantes dos sinais brutos melhor que filtros de média móvel
Menos atraso/deslocamento de tempo durante mudanças bruscas
# import savgol_filter from scipy
from scipy.signal import savgol_filter
smoothed_signal_SG = savgol_filter(noisy_signal, window_length = 15, polyorder = 2)

## Slide 8: Seleção de Variáveis / Seleção de Características
Seleciona o subconjunto mais relevante de entradas/características
Reduz o tempo de treinamento do modelo e o risco de overfitting
Melhora a interpretação do modelo
Três categorias principais: Métodos de Filtro, Métodos Wrapper, Métodos Embutidos

## Slide 9: Métodos de Filtro
Usam medidas estatísticas para quantificar a relevância da entrada
Medidas comuns: coeficientes de correlação, informação mútua
Rápidos de executar, favorecidos para grandes conjuntos de entrada
Podem perder interações de entrada
Frequentemente usados como primeiro passo para remover variáveis de classificação muito baixa

## Slide 11: Métodos Wrapper
Utilizam o modelo para quantificar o poder preditivo de subconjuntos de entrada
Técnicas comuns: Eliminação Recursiva de Características (RFE), Seleção Sequencial de Características (SFS)
Superam métodos de filtro, mas são computacionalmente intensivos
Consideram interações de entrada

## Slide 12: Métodos Embutidos
A seleção de variáveis é parte do processo de ajuste do modelo
Exemplos: Regressão Lasso, Árvores de Decisão, Florestas Aleatórias
Computacionalmente menos caros que métodos wrapper
Funcionam melhor quando as amostras superam em muito as entradas

## Slide 13: Tratamento de Outliers
Outliers: observações anormais inconsistentes com a maioria dos dados
Impactam negativamente a precisão do modelo
Métodos dependem da distribuição dos dados, dimensionalidade e nível de contaminação
Categorias: Métodos Univariados, Métodos Multivariados, Métodos de Mineração de Dados

## Slide 14: Detecção Univariada de Outliers
Regra 3-sigma: Marca amostras além do intervalo \(\mu \pm 3\sigma\)
Identificador de Hampel: Usa mediana e MAD para detecção robusta
Fórmula: \(mediana(x) \pm 3\sigma_{MAD}\)
\(\sigma_{MAD} = 1.4826 * mediana(|x - mediana(x)|)\)
Mais eficaz para dados com contaminação severa de outliers

## Slide 15: Detecção Multivariada de Outliers: Distância de Mahalanobis
Considera a forma da distribuição de dados multivariados
Fórmula: \(MD(x_n) = \sqrt{(x_n - \bar{x})^T \Sigma^{-1} (x_n - \bar{x})}\)
\(\bar{x}\) e \(\Sigma\) são média e covariâncias das observações
Converte problema multivariado em univariado
Assume distribuição de dados Gaussiana ou unimodal

## Slide 16: Detecção Robusta Multivariada de Outliers: Estimador MCD
Estimador de Determinante de Covariância Mínima (MCD)
Encontra subconjunto de dados com menor determinante da matriz de covariância
Fornece estimativas robustas de localização e dispersão
Eficaz contra efeitos de mascaramento e inundação
Implementado como algoritmo FAST-MCD no Sklearn

## Slide 17: Detecção de Outliers Baseada em PCA
Distingue entre diferentes tipos de outliers
Útil quando alguns outliers devem ser retidos
Baseado na covariância amostral dos dados
Pode usar covariância baseada em MCD para análise robusta

## Slide 18: Métodos de Mineração de Dados para Detecção de Outliers
Para distribuições de dados complexas e não-Gaussianas
Métodos baseados em densidade (ex: KDE)
Métodos baseados em agrupamento (ex: GMM, K-means)
Métodos baseados em vizinhança (ex: KNN, LOF)
Requerem seleção cuidadosa de parâmetros

## Slide 19: Detecção de Outliers em Séries Temporais
Modelar conjunto de dados usando técnicas de séries temporais (ex: ARIMA, ARX)
Calcular resíduos entre previsão do modelo e dados fornecidos
Aplicar métodos tradicionais de detecção de outliers nos resíduos
Resíduos grandes indicam potenciais outliers

## Slide 20: Técnicas Robustas Resistentes a Outliers
Usam dados contaminados com outliers diretamente para ajuste do modelo
Diminuem o efeito dos outliers durante a estimação de parâmetros
Exemplos: Algoritmo RANSAC, PLS Iterativamente Reponderado (IRPLS)
Empregam algoritmos iterativos com ponderação de amostras baseada em resíduos

## Slide 21: Tratamento de Dados Ausentes
Ocorre quando valores estão ausentes em uma ou mais observações
Abordagem simples: descartar amostras com dados ausentes se forem poucas
Alternativa: técnicas de imputação para preencher valores ausentes

## Slide 22: Técnicas Simples de Imputação
Imputação pela média: Substituir valores ausentes pela média da variável
Imputação hot-deck: Substituir por valores de amostras 'similares'
Imputação KNN: Usar combinação ponderada dos k vizinhos mais próximos

## Slide 23: Técnicas Avançadas de Imputação
Imputação por regressão: Usar variáveis correlacionadas como preditores
Imputação baseada em verossimilhança: Usar algoritmo EM em estrutura probabilística
Melhor abordagem depende do problema específico
Recomendado: Tentar múltiplos métodos e selecionar o de melhor desempenho