## Slide 1: Aprendizado de Máquina em Engenharia de Sistemas de Processos: Métodos KDE e KNN

## Slide 2: Introdução à Estimação de Densidade por Kernel (KDE)
Técnica não paramétrica para estimar densidade de probabilidade
Estima densidade sem conhecimento prévio da distribuição
Mais robusto que histogramas para estimação de densidade
Particularmente útil para sistemas complexos e distribuições não-Gaussianas

## Slide 3: Fundamento Matemático do KDE
Coloca função kernel em cada ponto de dados
Densidade total é soma dos kernels locais
Kernel Gaussiano é a escolha mais comum
Para caso 1D: \(p_{KDE}(x) = \frac{1}{Nh}\sum_{k=1}^N K(\frac{x-x_k}{h})\)

## Slide 4: Hiperparâmetros do KDE
Dois hiperparâmetros principais: tipo de kernel e largura de banda (h)
Escolha do kernel tipicamente não é crucial
Largura de banda é crítica para performance
h pequeno: sobreajuste (alta variância)
h grande: suavização excessiva (alto viés)

## Slide 5: Métodos de Seleção de Largura de Banda
Abordagem empírica: \(h = 1.06\sigma N^{-1/5}\)
Versão robusta: \(h = 0.9A N^{-1/5}\) onde \(A = min(\sigma, \frac{IQR}{1.34})\)
Abordagem de validação cruzada usando GridSearchCV
Maximiza probabilidade dos dados de validação

## Slide 6: Aplicações do KDE em Monitoramento de Processos
Determinação de limite de controle
Detecção de outliers
Desenvolvimento de ferramentas de monitoramento
Estimação de densidade de dados
Aplicações de pré-processamento

## Slide 7: Introdução ao K-Vizinhos Mais Próximos (KNN)
Técnica versátil para classificação e regressão
Baseado na proximidade de amostras no espaço de características
Parâmetro k determina número de vizinhos utilizados
Um dos 10 principais algoritmos de mineração de dados

## Slide 8: Classificação vs Regressão KNN
Classificação: voto majoritário entre k vizinhos
Regressão: média dos valores dos k vizinhos
Abordagem de aprendizado preguiçoso
Método de aprendizado baseado em instância

## Slide 9: Requisitos de Implementação do KNN
Valor inteiro k
Pares de treinamento entrada-saída
Métrica de distância (geralmente Euclidiana)
Esquema de peso (uniforme ou baseado em distância)

## Slide 10: Esquemas de Peso do KNN
Ponderação uniforme: todos vizinhos iguais
Ponderação baseada em distância: vizinhos mais próximos têm mais influência
Ponderação por distância reduz dependência de k
Importante para decisões de classificação

## Slide 11: Considerações Computacionais do KNN
Cálculo de distância para todas as amostras de treinamento
Técnicas especializadas: KDTree e BallTree
Seleção automática de algoritmo do Scikit-learn
Adequado para conjuntos de dados pequenos e grandes

## Slide 12: Seleção de Variáveis e Escalonamento no KNN
Remover variáveis sem importância
Escalonamento adequado é crucial
Previne diferenças de magnitude de distorcer resultados
Melhora precisão na determinação de vizinhos

## Slide 13: Seleção de Hiperparâmetros do KNN
Escolha crítica do valor k
Equilíbrio entre subajuste e sobreajuste
Sem orientação padrão
Validação cruzada recomendada

## Slide 14: Aplicações do KNN em Sistemas de Processos
Monitoramento de condição de equipamentos
Classificação de falhas
Detecção de falhas
Manutenção de sensores virtuais
Previsão de distúrbios de processo

## Slide 15: Detecção de Falhas usando KNN (FD-KNN)
Baseado na distância de amostras de operação normal
Métrica de distância quadrada KNN
Aplicável a sistemas complexos
Lida com multimodalidade e não-linearidade

## Slide 16: Métrica de Distância Quadrada KNN
\(D_i^2 = \sum_{j=1}^k d_{ij}^2\)
Determinação de limiar usando KDE
Detecção baseada em limite de confiança
Transformação logarítmica para melhor distribuição

## Slide 17: Combinando Técnicas de Aprendizado de Máquina
PCA com outros métodos
Abordagem de análise externa
Integração de RNA e PLS
SVM com árvores de decisão

## Slide 18: Benefícios de Abordagens Combinadas
Aproveita pontos fortes individuais
Lida com características complexas de dados
Melhora desempenho do modelo
Aborda necessidades específicas de aplicação

## Slide 19: Considerações de Implementação
Solidez teórica
Estratégias dependentes da situação
Diferente de aprendizado em conjunto
Foco em soluções específicas do problema

## Slide 20: Direções Futuras e Conclusões
Base para aplicações avançadas
Ponte para redes neurais
Importância do entendimento conceitual
Estratégias práticas de implementação