## Slide 1: Redes Neurais Recorrentes (RNNs) em Engenharia de Sistemas de Processos: Da Teoria às Aplicações

## Slide 2: Introdução às RNNs
Redes Neurais Artificiais (ANNs) especializadas para dados sequenciais
Projetadas para lidar com dados onde a ordem importa
Processam padrões temporais através de processamento recorrente
Mantém estado oculto que resume informações passadas

## Slide 3: Arquitetura Básica de RNN
Componente principal: célula RNN contendo camada de neurônios
Processa elementos da sequência um por vez
Gera saída em cada etapa
Realimenta a saída como entrada para próxima etapa
Estado oculto carrega informações adiante

## Slide 4: Estrutura Matemática da RNN
Equação de saída: \(y(i) = g(W_xx(i) + W_yy(i-1) + b)\)
Onde:
  \(W_x\): Matriz de peso de entrada
  \(W_y\): Matriz de peso recorrente
  \(b\): Vetor de viés
  \(g\): Função de ativação

## Slide 5: Tipos de Arquiteturas RNN
Sequência para sequência (muitos para muitos)
Sequência para vetor (muitos para um)
Vetor para sequência (um para muitos)
Codificador-decodificador (sequência para sequência com atraso)

## Slide 6: Redes Long Short-Term Memory (LSTM)
Arquitetura RNN avançada
Projetada para lidar com dependências de longo prazo
Contém 4 camadas neurais em vez de uma
Usa dois vetores de estado: estado oculto e estado da célula
Melhor em aprender sequências longas (>1000 passos)

## Slide 7: Componentes da Célula LSTM
Porta de esquecimento: Controla remoção de informações do estado da célula
Porta de entrada: Controla adição de novas informações
Porta de saída: Controla fluxo de informações para estado oculto
Estado da célula: Portador de memória de longo prazo
Estado oculto: Portador de memória de curto prazo

## Slide 8: RNNs Profundas
Múltiplas camadas RNN empilhadas verticalmente
Estados ocultos passados horizontal e verticalmente
Maior complexidade do modelo e capacidade de aprendizado
Melhor para padrões temporais complexos
Requer mais dados de treinamento

## Slide 9: Aplicação em Identificação de Sistemas
Usa RNNs para construir modelos matemáticos de processos dinâmicos
Exemplo: modelagem de sistema aquecedor SISO
Prevê temperatura com base em dados atuais e passados
Mostra eficiência superior de parâmetros comparado a FFNNs

## Slide 10: Classificação de Falhas
Usa padrões temporais para identificar falhas de processo
Exemplo: Processo Tennessee Eastman
Identificação de múltiplas classes de falha
Classificação baseada em sequência
Alta precisão na detecção de falhas

## Slide 11: Introdução à Manutenção Preditiva
Prevê falha do equipamento antes da ocorrência
Usa dados históricos de falha
Estima Vida Útil Restante (RUL)
Permite planejamento proativo de manutenção

## Slide 12: LSTM para Manutenção Preditiva
Exemplo: previsão de falha de motor de aeronave
Usa sequências de dados de sensores
Prevê falhas dentro de janela de tempo específica
Abordagem de classificação binária
Alta precisão de previsão

## Slide 13: Estimativa RUL
Previsão direta da vida útil restante
Abordagem de regressão usando LSTM
Saída de valor contínuo
Auxilia no agendamento de manutenção
Reduz falhas inesperadas

## Slide 14: Requisitos de Dados para RNNs
Formato de dados sequencial
Importância da ordenação temporal
Dados históricos suficientes
Padrões claros de degradação
Pré-processamento adequado de dados

## Slide 15: Etapas de Pré-processamento de Dados
Criação de sequência
Escalonamento de dados
Divisão treino-teste
Criação de conjunto de validação
Consideração de equilíbrio de classes

## Slide 16: Considerações sobre Arquitetura do Modelo
Seleção do comprimento da sequência
Número de camadas LSTM
Número de neurônios por camada
Dropout para regularização
Design da camada de saída

## Slide 17: Melhores Práticas de Treinamento
Seleção do tamanho do lote
Implementação de parada antecipada
Otimização da taxa de aprendizado
Estratégia de validação
Seleção de métricas de desempenho

## Slide 18: Vantagens das RNNs
Uso eficiente de parâmetros
Aprendizado de padrões temporais
Tratamento de dependências de longo prazo
Opções flexíveis de arquitetura
Múltiplos domínios de aplicação

## Slide 19: Desafios Comuns
Disponibilidade de dados
Determinação do comprimento da sequência
Requisitos computacionais
Ajuste de hiperparâmetros
Interpretabilidade do modelo

## Slide 20: Direções Futuras
Integração com outras técnicas de IA
Implementação em tempo real
Seleção automatizada de arquitetura
Aplicações de aprendizado por transferência
Adaptações específicas da indústria