## Slide 1: Redução de Dimensionalidade e Métodos de Variáveis Latentes em Aprendizado de Máquina

## Slide 2: Introdução aos Desafios de Dimensionalidade
Dados de alta dimensão apresentam desafios únicos:
Questões algorítmicas devido à colinearidade
Dificuldades de visualização
Altos custos computacionais
Treinamento lento do modelo
Conhecido como "maldição da dimensionalidade"

## Slide 3: Compreendendo Variáveis Latentes
Variáveis de processo frequentemente mostram correlações devido a:
  Leis de conservação de massa
  Restrições termodinâmicas
  Especificações do produto
  Restrições operacionais
Essas correlações sugerem variáveis ocultas (latentes)
Métodos de variáveis latentes reduzem dimensionalidade preservando informação

## Slide 4: Análise de Componentes Principais (PCA): Fundamentos
Transforma variáveis correlacionadas de alta dimensão em variáveis não correlacionadas de baixa dimensão
Preserva o máximo de informação possível
Cria novas variáveis chamadas Componentes Principais (CPs)
CP1 corresponde à direção de máxima variância
CPs subsequentes são ortogonais aos anteriores

## Slide 6: Fundamento Matemático do PCA
Para matriz de dados X ∈ ℝN×m:
Cada coluna normalizada para média zero e variância unitária
Vetor de carga v ∈ ℝm projeta dados ao longo do CP1
Problema de otimização: maximizar variância projetada
Usa decomposição de autovalores da matriz de covariância

## Slide 7: Etapas de Implementação do PCA
Normalizar dados (média zero, variância unitária)
Calcular matriz de covariância
Realizar decomposição de autovalores
Selecionar número de componentes a reter
Transformar dados para espaço CP
Reconstruir dados se necessário

## Slide 8: Aplicações do PCA
Monitoramento de processo
Detecção de falhas
Visualização de dados
Redução de dimensionalidade
Regressão por Componentes Principais (PCR)
Reconhecimento de padrões em dados de processo

## Slide 9: Mínimos Quadrados Parciais (PLS): Introdução
Técnica de regressão supervisionada
Estima relações lineares entre:
  Variáveis de entrada (X)
  Variáveis de saída (Y)
Transforma X e Y em componentes latentes
Maximiza covariância entre entrada e saída

## Slide 10: PLS vs Outros Métodos de Regressão
Regressão Linear Multivariada (MLR)
  Ajuste direto por mínimos quadrados
Regressão por Componentes Principais (PCR)
  PCA seguido de regressão
Vantagens do PLS:
  Lida com colinearidade
  Considera X e Y na transformação

## Slide 11: Estrutura Matemática do PLS
Calcula matrizes de score T e U
Maximiza covariância entre T e U
Realiza três tarefas simultâneas:
  Maximizar captura de variância X
  Maximizar captura de variância Y
  Maximizar correlação X-Y

## Slide 15: Monitoramento de Processo de Fabricação de Polimero via PCA

## Slide 16: Monitoramento de Processo via PCA
Dois índices principais de monitoramento:
  Estatística T² de Hotelling
  Estatística SPE (Q) (Erro de predição quadrática)
Limiares estatísticos determinam condições anormais
Ambos índices necessários para monitoramento abrangente

## Slide 18
Percentil de distribuição F
Limite das fronteira de uma elipsoide

## Slide 21: Importancia das estatísticas e Q
Mede a distancia dos dados em relação ao espaço PC
Q Mede a quantidade de dados que não são explicados pelo PC

## Slide 22: Detecção de falhas
Verificar se nossos gráficos T2 e Q podem nos ajudar a detectar a presença de anormalidades de processo
Em dados de teste (amostras 70 em diante).
Para isso, calcularemos as estatísticas de monitoramento para os dados de teste.

## Slide 24: Diagnóstico de falhas

## Slide 25: Diagnóstico de falhas

## Slide 26: PCA Dinâmico (DPCA)
Lida com dados autocorrelacionados
Incorpora relações de séries temporais
Aumenta matriz de dados com valores defasados
Mais adequado para dados sequenciais temporais
Captura relações dinâmicas no processo

## Slide 27: PCA Multiway
Projetado para processos em lote
Lida com dados tridimensionais
Desdobra dados para duas dimensões
Captura variabilidade entre lotes
Útil em aplicações de manufatura

## Slide 28: PCA Kernel
Lida com relações não lineares
Mapeia dados para espaço de maior dimensão
Torna relações não lineares em lineares
Usa truque do kernel para computação
Efetivo para relações complexas de processo

## Slide 29: Aplicações do PLS na Indústria
Sensoriamento virtual
Monitoramento de processo em tempo real
Classificação de falhas
Previsão de qualidade
Controle de processo
Otimização de desempenho
PLS: Minimo quadrado parcial
PCR: Regressão de componente principal
MLR: Regressão linear multivariavel
Entrada
Saida
PCR:
Colinearidade,
Alta correlação
Ruidos de medição
Dataset reduzido
PCR: Variaveis latentes computadas
Independentes da saida

## Slide 30: PLS Dinâmico
Incorpora valores defasados no tempo
Duas abordagens principais:
  FIR (Resposta ao Impulso Finito)
  ARX (Autoregressivo com variáveis Exógenas)
Melhor para processos dependentes do tempo

## Slide 31: Manutenção do Modelo
Modelos degradam com o tempo devido a:
  Envelhecimento do equipamento
  Mudança nas condições do processo
Duas abordagens de atualização:
  Atualização recursiva
  Atualização por janela móvel

## Slide 32: Seleção do Número de Componentes
Métodos incluem:
  Limiar de variância explicada (90-95%)
  Validação cruzada
  Testes scree
  Critério AIC
Equilíbrio entre complexidade e precisão

## Slide 33: Soft Sensing via PLS para processo de fabricação de celulose e papel
Conjunto de dados ‘Kamyr digester’ de um processo de fabricação de celulose e papel.
Cavacos de madeira são processados ​​em celulose cuja qualidade é quantificada pelo número Kappa.
No conjunto de dados, 301 amostras horárias do número Kappa e 21 outras variáveis ​​de processo são fornecidas.

## Slide 37: Numero de variáveis latentes
Usamos 9 componentes latentes em nosso modelo PLS.
Isso foi determinado por meio do procedimento de validação cruzada K-fold.

## Slide 39: Considerações de Implementação
Requisitos de pré-processamento de dados
Tratamento de valores ausentes
Detecção de outliers
Escalonamento e normalização
Abordagens de validação do modelo

## Slide 40: Melhores Práticas e Diretrizes
Escolher modelo mais simples efetivo
Atualizar modelos regularmente
Validar suposições
Monitorar desempenho do modelo
Considerar conhecimento do processo
Documentar parâmetros do modelo

## Slide 41: Resumo e Direções Futuras
Ferramentas poderosas para monitoramento de processo
Essencial para dados de alta dimensão
Desenvolvimentos contínuos em:
  Métodos não lineares
  Aplicações dinâmicas
  Monitoramento em tempo real
  Algoritmos adaptativos