## Slide 1: Análise de Componentes Independentes e Análise Discriminante de Fisher: Métodos Estatísticos Avançados para Monitoramento de Processos

## Slide 2: Introdução à ICA
A Análise de Componentes Independentes (ICA) é uma técnica multivariada que transforma variáveis medidas em variáveis latentes estatisticamente independentes em um espaço de dimensão menor. Diferentemente da PCA, a ICA usa condições mais rigorosas de independência em vez de apenas descorrelação.

## Slide 3: ICA vs PCA: Diferenças Principais
ICA busca independência estatística
ICA usa estatísticas de ordem superior
Componentes ICA não são ordenados por importância
ICA mais adequada para distribuições não-Gaussianas
Componentes ICA não precisam ser ortogonais

## Slide 4: Independência Estatística vs Descorrelação
Independência: \(p(y_1, y_2) = p(y_1)p(y_2)\)
Descorrelação: \(C(y_1, y_2) = E\{(y_1 - E(y_1))(y_2 - E(y_2))\} = 0\)
Variáveis independentes são descorrelacionadas, mas variáveis descorrelacionadas não são necessariamente independentes

## Slide 5: Fundamento Matemático da ICA
Matriz de dados: \(X ∈ ℝ^{m×N}\)
Equação de mistura: \(X = AS\)
Equação de desmistura: \(Ŝ = WX\)
Onde W é a matriz de desmistura a ser estimada

## Slide 6: Pré-processamento ICA: Branqueamento
Passo inicial para remover correlações
Realizado via PCA
Equação de branqueamento: \(Z = QX\)
Q é a matriz de branqueamento
Torna as variáveis descorrelacionadas e com variância unitária

## Slide 7: Passos do Algoritmo ICA
Branquear os dados
Estimar matriz de desmistura W
Maximizar não-Gaussianidade
Extrair componentes independentes
Ordenar componentes por importância

## Slide 8: Monitoramento de Processos com ICA
Três métricas de monitoramento:
  \(I^2\) - variações sistemáticas
  SPE - erro de reconstrução
  \(I_e^2\) - componentes excluídos
Limites de controle determinados via método percentil

## Slide 9: Detecção de Falhas Usando ICA
Taxa de detecção de falhas (FDR) maior que PCA
Menor taxa de falsos alarmes (FAR)
Mais adequada para dados de processo não-Gaussianos
Mais sensível a anormalidades do processo

## Slide 10: Introdução à FDA
A Análise Discriminante de Fisher (FDA) é uma técnica de redução de dimensionalidade que maximiza a separação entre diferentes classes enquanto minimiza a variação dentro das classes.

## Slide 11: FDA vs PCA para Classificação
FDA considera informação de classe
FDA otimiza separação de classes
FDA limitada a c-1 componentes (c = número de classes)
FDA superior para tarefas de classificação
PCA ignora informação de classe

## Slide 12: Fundamento Matemático da FDA
Matriz de dispersão entre classes: \(S_b\)
Matriz de dispersão dentro das classes: \(S_w\)
Objetivo: Maximizar \(J(w) = \frac{w^TS_bw}{w^TS_ww}\)

## Slide 13: Transformação FDA
Projeta dados para dimensão menor
Dimensões máximas = número de classes - 1
Transformação: \(Z = XW_p\)
\(W_p\) contém vetores FDA como colunas

## Slide 14: Classificação de Falhas Usando FDA
Projeta dados de falha para espaço FDA
Calcula estatística T² para cada classe de falha
Estabelece limites de controle
Classifica novas amostras baseado em fronteiras

## Slide 15: Terminologia de Monitoramento de Processos
Detecção de Falha: Identificação de condições anormais
Identificação de Falha: Localização de variáveis anormais
Isolamento de Falha: Localização não supervisionada
Diagnóstico de Falha: Determinação do tipo específico
Classificação de Falha: Categorização supervisionada

## Slide 16: Métricas de Desempenho
Taxa de Detecção de Falhas (FDR):
  \(\frac{\text{Falhas corretamente sinalizadas}}{\text{Total de falhas}} × 100\)
Taxa de Falsos Alarmes (FAR):
  \(\frac{\text{Falhas incorretamente sinalizadas}}{\text{Total de amostras normais}} × 100\)

## Slide 17: Aplicações na Indústria de Processos
Detecção de falhas em tempo real
Identificação de anormalidades do processo
Classificação de modo de operação
Monitoramento de qualidade
Otimização de processos

## Slide 18: Considerações Práticas
Escolha entre ICA/FDA baseado no objetivo
Considerar distribuição dos dados (Gaussiana vs não-Gaussiana)
Avaliar requisitos computacionais
Equilibrar sensibilidade e falsos alarmes
Validar resultados com dados históricos

## Slide 19: Variantes Avançadas
FDA Kernel para relações não lineares
ICA Dinâmica para séries temporais
ICA Não-linear para processos complexos
FDA Adaptativa para processos evolutivos
Abordagens híbridas combinando múltiplos métodos

## Slide 20: Resumo e Melhores Práticas
ICA para monitoramento de processos não-Gaussianos
FDA para classificação de falhas
Escolher método baseado nas características do sistema
Considerar múltiplas métricas para avaliação
Atualização e validação regular do modelo